## Slide 1
Integration GNSS double recepteur
Tersus / CHCNAV - dossier technique
Pipeline NMEA -> Merchich, reduction antenne par marque, preuves de validation
Cale sur le code : antenna_catalog.dart, gnss_config_service.dart, projection_service.dart

## Slide 2
These technique
2/10
L'app reimplemente bit pour bit la chaine de reduction de Nuwa (Tersus) et de LandStar (CHCNAV).
Le pipeline de positionnement est IDENTIQUE entre les deux marques.
Seules deux choses divergent, et sont branchees par marque :
1. Les constantes geometriques d'antenne (catalogue par marque).
2. Les formules de reduction APC -> sol (offset vertical).
Tout le reste (NMEA -> WGS84 -> Merchich) est commun et valide empiriquement a 0.1 mm contre Nuwa.

## Slide 3
Le pipeline complet (commun aux deux marques)
3/10
Trame NMEA GGA (rover, Bluetooth)
| champ 9 : altitude orthometrique H
| champ 11 : separation geoidale N
v
h_ellipsoidale = H + N <- ellipsoidal, PAS l'ortho
v
proj4dart : WGS84(lon,lat,h) -> Merchich EPSG:26191
| Helmert towgs84 = 31,146,47,0,0,0,0
| WGS84 -> Clarke 1880
| AUCUN geoide (.ggf) : pur datum (= Nuwa BLH84_XYh)
v
(X, Y, Z_apc) metres Merchich <- Z = centre de phase
v
Z_sol = Z_apc - apcToGroundVerticalOffset <- BRANCHE MARQUE
v
VerticalAdjustment.apply() None | Constante | Plan incline
v
(X, Y, Z_sol) stocke
References code
projection_service.dart:41-88
merchichPointFromGnss, wgs84HeightToMerchich
Soustraction antenne AU SAVE (Z stocke = h_sol), comme LandStar.
Tersus/Nuwa stocke h_apc et soustrait a l'export : on a aligne sur LandStar pour un Z deja exploitable en base.

## Slide 4
Pourquoi le datum tombe juste (preuve, pas analogie)
4/10
Notre projection_constants.dart : +towgs84=31,146,47,0,0,0,0
Ecran Nuwa MERCHICH MAROC Zone 1, onglet Datum Trans (capture 2026-05-31) : Bursa-Wolf Dx=-31 Dy=-146 Dz=-47 Rx=Ry=Rz=0 Scale=0
 | Rotations / Echelle | Translation | Signe
Verdict | nulles des 2 cotes -> Bursa 7p degenere en Helmert 3p (pure translation) | identique | -31 vs +31 = convention de sens (inverse = negation exacte)
Consequence : l'aller-retour RTK se referme au cm, horizontal ET vertical. Confirme empiriquement : proj4dart 3D = Nuwa BLH->NEH a 0.1 mm.

## Slide 5
Le seul point de divergence : reduction APC -> sol
5/10
GnssRoverConfig.apcToGroundVerticalOffset fait un switch(brand). Formules par methode :
Methode | CHCNAV (LandStar) | Tersus (Nuwa)
Vertical | A = H + DH | A = H (rien ajoute)
PhaseCenter | A = H | A = H + AntCenter
Slant | A = sqrt(H2 - R0^2) - H0 + DH | A = ¦sqrt(H2 - R^2) + AntCenter - AntBottomHeight¦
Mapping constantes (memes champs, semantique differente)
Champ | CHCNAV | Tersus
r0 | R0 (rayon slant) | AntRadius
h0 | H0 (APR->repere) | AntBottomHeight (0.0)
dh | DH (APR->APC) | AntCenter
Le piege metier
Meme hauteur saisie (1,80 m) + mauvaise formule = Z decale de 5 a 10 cm (DH vs AntCenter). Invisible, mais faux pour des profondeurs de reseau.
Garde-fou Slant : si r0<=0 ou H<=r0 (racine imaginaire), on retombe sur Vertical.

## Slide 6
Catalogues d'antennes (valeurs reelles, par marque)
6/10
CHCNAV (CHCNAV/Config/ante.hpc)
Modele | r0 (R0) | h0 (H0) | dh (DH)
GENERIC | 0.0 | 0.0 | 0.0
i89 / Z100 | 0.124 | 0.07996 | 0.0
X16 / X16 Pro | 0.124 | 0.08133 | 0.0
Tersus (TbAntenna, Nuwa.apk)
Modele | r0 (Radius) | h0 (Bottom) | dh (Center)
GENERIC | 0.0 | 0.0 | 0.0
OSCAR (defaut) | 0.13 | 0.0 | 0.094
AX3702 | 0.13 | 0.0 | 0.054
AX3702 (HG) | 0.13 | 0.0 | 0.0509
AX4E02 | 0.13 | 0.0 | 0.059
LUKA | 0.13 | 0.0 | 0.082
TS20 | 0.13 | 0.0 | 0.06425
K1 | 0.13 | 0.0 | 0.082
Deux maps separees dans antenna_catalog.dart, jamais fusionnees dans l'UI (sortedForBrand filtre par marque).
Cote Tersus : h0 = 0.0 systematique (catalogue officiel). Tout le decalage APC est porte par AntCenter (dh).

## Slide 7
Architecture logicielle de la bascule
7/10
enum GnssBrand { chcnav, tersus }
GnssRoverConfig {
brand, antenna, heightMeters,
surveyType, verticalAdjustment
apcToGroundVerticalOffset
-> switch(brand) {
_chcnavOffset | _tersusOffset }
}
GnssConfigService -> persistance app_metadata
Trois defenses
1. Defaut Tersus assume : pas de brand persistee = install pre-enum -> Tersus OSCAR (materiel deploye), pas CHCNAV.
2. Anti-mismatch antenne/marque : antenne hors marque (downgrade, metadata corrompu) -> antenne par defaut de la marque. Jamais la mauvaise formule.
3. Parse tolerant : VerticalAdjustment au format inconnu retombe sur None au lieu de planter.
Cles app_metadata
gnss_rover_brand / _antenna_model / _antenna_height / _antenna_survey_type / gnss_vertical_adjustment

## Slide 8
Ajustement vertical (au-dessus de la reduction antenne)
8/10
sealed class VerticalAdjustment applique APRES la reduction APC->sol, sur l'elevation deja en Merchich :
Type | Formule | Usage
None | H | defaut
Constante | H + offset | calage sur 1 point connu
Plan incline | H + a*X + b*Y + c | calage multi-points, ecart Z lineaire avec la position
Le plan incline vise un calage moindres carres sur 3+ points connus (outil Phase 3.1).
C'est le levier si le client exige un jour un rattachement borne NGM officielle au cm. La translation pure Nuwa reste une approx ~5 m vs Merchich geodesique officiel, mais la coherence interne et le rattachement au point base sont parfaits tant qu'on ne touche pas a l'onglet Datum Trans.

## Slide 9
Limites connues et dette assumee
9/10
- Pas de geoide (.ggf) : volontaire, pour reproduire exactement Nuwa. Z = elevation dans le datum Merchich, pas une altitude orthometrique officielle. Coherent avec le carnet constructeur utilise.
- Approx ~5 m vs Merchich geodesique officiel sur l'absolu (translation 3 parametres). Coherence interne et rattachement base = cm.
- L'egalite Nuwa casse si : rotation/echelle ajoutees dans Datum Trans, grille NTv2, ou exigence borne NGM. Reponse prevue = calage local (Plan incline) ou grille, pas une refonte du pipeline.
- Doctrine terrain : NE PAS modifier l'onglet Datum Trans de Nuwa (garder Bursa -31/-146/-47, rot/scale nuls).

## Slide 10
Synthese pour la revue
10/10
Dimension | Etat
Pipeline NMEA -> Merchich | commun, valide 0.1 mm vs Nuwa
Datum | translation pure, identique a Nuwa (preuve ecran + empirique)
Reduction antenne | branchee par marque, formules alignees sur sources decompilees
Catalogues | separes par marque, valeurs verifiees (ante.hpc / TbAntenna)
Defenses | defaut Tersus, anti-mismatch antenne/marque, parse tolerant
Calage cm officiel | non couvert (Plan incline en levier, Phase 3.1)
Une seule app native qui reimplemente fidelement deux chaines de reduction constructeur : pipeline commun et prouve, divergence (constantes + formule antenne) isolee derriere un enum GnssBrand et un catalogue par marque.